## Slide 1
INTRODUCTION TO ROBOTICS / ASSIGNMENT
MANIPULATION LEARNING LAB
FROM DEMONSTRATIONS TO ROBOT POLICIES
01 / 09
Manipulation
Learning Lab
From Demonstrations
to Robot Policies
Learning Robot Manipulation from Demonstrations
01 Watch
02 Learn
03 Try
PANDA / PICKPLACECAN / REAL SIMULATION
Notes: 第 1 页｜30 秒
【0:00–0:30】今天介绍的是 Manipulation Learning Lab，也就是从示范中学习机器人操作。画面来自本仓库的真实仿真环境：Panda 机械臂要把红色易拉罐放进目标格。大家不需要先掌握机器人学或深度学习理论。这次实验的主线只有三步：观察人的示范、训练一个策略、再让机器人自己执行。策略可以先理解成一个根据当前状态决定下一步动作的函数。
来源核对：
README.md: Overview and Task Description
media_provenance.json

## Slide 2
INTRODUCTION TO ROBOTICS / ASSIGNMENT
What Will the Robot Do?
MANIPULATION LEARNING LAB
WATCH THE TASK
02 / 09
Can a robot learn to pick and place objects?
CLICK TO PLAY · 15 s · 0.5× SPEED
Reach
Grasp
Transport
Place
ROBOT
Panda arm
TARGET OBJECT
Red can
GOAL REGION
Can-marked bin
Success = inside + released + stable
Target margin · open gripper · no contact
Stable for 1 s: displacement ≤1 cm; speed ≤5 cm/s
Notes: 第 2 页｜60 秒
【0:30–1:30】先看任务：机器人能不能学会抓起并放置物体？左边是真实学生模型的一次成功轨迹，请点击画面播放。这里用半速播放，15 秒对应约 7.5 秒的仿真动作，并非运行时间变长。指一下 Panda 机械臂、红色罐子和右下方带罐形标记的目标格。右边四幅画面按时间排列：接近、抓取、搬运、放下。成功并不要求罐子直立；这个案例最终横躺，但满足本实验的稳定放置标准。我们会分别记录环境自带的成功标志，以及更严格的稳定释放放置：目标区内保留半径余量、夹爪张开且不再接触，策略继续运行至少一秒，位移不超过一厘米、速度不超过每秒五厘米。位置条件不是任意姿态完整网格都在格内的证明。
来源核对：
configs/environment.yaml
configs/evaluation.yaml
src/manipulation_lab/evaluation.py: stable_placement
media_provenance.json

## Slide 3
INTRODUCTION TO ROBOTICS / ASSIGNMENT
Demonstration → Training → Inference
MANIPULATION LEARNING LAB
THE LEARNING WORKFLOW
03 / 09
01
Demonstration
A person shows the task.
Record current state
and the next action.
02
Training
Learn a state → action rule.
Compare with the human action.
Update the model weights.
03
Inference
Let the policy act.
Observe → act → observe again.
Repeat 20 times per second.
200 HUMAN DEMONSTRATIONS · SPLIT BY COMPLETE EPISODE
160 train
20 validate
20 test
Validation selects saved weights. Test results never select the model.
Notes: 第 3 页｜70 秒
【1:30–2:40】示范、训练和推断是三种不同的过程。首先，人演示如何操作；我们拿到的不是一张成功照片，而是连续的状态和动作记录。每个样本告诉我们：在这样的状态下，人下一步做了什么。数据共有 200 条完整示范，分成 160 条训练、20 条验证、20 条测试，不能把同一条轨迹拆到不同集合。训练时用训练示范更新模型，用验证集选择保存的模型权重，这就是 checkpoint。最后才让机器人在仿真中自己执行，测试结果不能反过来挑模型。推断不是一次性播放整条动作序列，而是不断重复：观察当前状态、计算动作、执行、再次观察。每秒重复 20 次。图中的视频是给我们看任务的；学生策略实际吃的是状态数值，不是相机图像。
来源核对：
README.md: Task Description
src/manipulation_lab/training.py
src/manipulation_lab/evaluation.py

## Slide 4
INTRODUCTION TO ROBOTICS / ASSIGNMENT
What Does the Policy See and Do?
MANIPULATION LEARNING LAB
OBSERVATION → POLICY → ACTION
04 / 09
OBSERVATION / CURRENT STATE
16 numbers
3 + 4
Gripper-tip position + orientation
2
Two finger joint positions
3 + 4
Can position + orientation
World frame · Z points up
Positions in meters
POLICY
A learned function
ACTION / NEXT COMMAND
7 numbers
3
Move in X, Y, Z
3
Rotate the gripper
1
Close (+) or open (−)
Commands normalized to [−1, 1]
Per axis: ±0.05 m; ±0.5 rad (axis-angle)
The policy reads state values; the videos help YOU see what happens.
Notes: 第 4 页｜70 秒
【2:40–3:50】把策略想象成一个输入输出盒子。输入的 observation，也就是当前观测，共 16 个数：夹爪末端位置 3 个数、姿态 4 个数、两根手指的关节位置 2 个数，再加罐子的位置和姿态 7 个数。姿态这里用四元数的 xyzw 顺序表示，课堂不需要展开推导。注意两根手指的关节位置不等于一个开口宽度；可视化会另外计算宽度。输出 action，也就是下一步命令，共 7 个数：三维平移、三维旋转和一个开合命令。位置以米为单位，世界坐标的 Z 轴向上。动作先归一化到负一到一，再由控制器转换：平移每个轴最多五厘米，旋转轴角各分量最多半弧度；正的夹爪命令是闭合，负的是张开。这里不输入目标图片、语言，也不把视频像素输入学生模型。
来源核对：
README.md: Task Description
configs/environment.yaml
src/manipulation_lab/common.py: policy_observation

## Slide 5
INTRODUCTION TO ROBOTICS / ASSIGNMENT
Behavior Cloning: Learn the Next Action
MANIPULATION LEARNING LAB
BEHAVIOR CLONING, WITHOUT THE MATH DETOUR
05 / 09
Predict the human action. Measure the error. Improve the prediction.
THE STUDENT MODEL
16 inputs
256
256
256
7 actions
Three hidden layers, 256 units each
A feedforward neural network (MLP)
Loss = mean squared difference
between predicted and human actions
Learn from training data.
Select saved weights using validation loss.
Real example · pale lines: training
Dotted lines: validation-selected epochs (7 and 11)
Notes: 第 5 页｜80 秒
【3:50–5:10】Behavior Cloning，行为克隆，就是让模型模仿示范者下一步的动作。把同一个观测输入模型，得到预测动作，与人记录的动作比较。这里的误差叫均方误差，也就是把每个动作分量的差平方后取平均。优化器根据误差调整网络内部的权重，然后继续看下一批样本。我们用的是已有的普通前馈神经网络，简称 MLP，三层隐藏层，每层 256 个单元；不需要大家设计复杂网络。观测归一化只使用训练集统计。一次 epoch 是完整看过训练样本一遍；每种设置都训练 50 遍。右图来自真实已完成实验，虚线标出各自验证误差最低的轮次。学习率是每次更新权重的步子大小。我们会比较两种步长，但请注意：在示范状态上预测准确，不保证自己执行时能成功，动作的小误差会改变后面的状态。
来源核对：
configs/bc_student.json
src/manipulation_lab/policy.py
src/manipulation_lab/training.py
assets/lr_a_training_log.csv
assets/lr_b_training_log.csv

## Slide 6
INTRODUCTION TO ROBOTICS / ASSIGNMENT
Your Assignment: Four Notebooks
MANIPULATION LEARNING LAB
YOUR FOUR-PART EXPERIMENT
06 / 09
Use the prepared course server. Open 01 → 02 → 03 → 04 in Jupyter.
01
Explore demonstrations
Play a human demo; inspect inputs and actions.
20 min
Q1
02
Train two BC policies
Run both rates; save models, curves and evaluations.
50–60 min
Q2–Q3
03
Compare evaluation
Read the SAME saved cases; watch outcomes.
40–50 min
Q4
04
Analyze a real failure
Select ≥3 steps; mark the first error; export evidence.
20–30 min
Q5
ONLY CHANGE THE LEARNING RATE
0.001 vs 0.0003 · Same data, model, seed 17, 50 epochs, batch 256 & device
Notes: 第 6 页｜70 秒
【5:10–6:20】下面看大家具体要做什么。老师会提前准备环境、数据和账号，课堂按顺序打开四个 notebook，也就是可以一边运行 Python 一边看结果的交互式实验文档。第一本看人类示范、数据字段和初始位置，回答 Q1。第二本训练两种学习率，0.001 和 0.0003，并自动执行后面的评测，回答 Q2、Q3。只改变学习率，其余数据、网络、初始权重、随机种子 17、50 轮预算、批量大小 256 和设备都固定。第三本读取第二本保存的同一批结果，比较初始位置变化，回答 Q4，不再重新评测。第四本分析一次真实失败，回答 Q5，并导出证据包。预计实验与讨论 130 到 160 分钟，另留报告整理时间。修改文字答案时只重跑答案和报告单元，别重新启动第一本创建新会话。
来源核对：
README.md: Getting Started and Experiments
docs/assignment_student.md
notebooks/01_demonstrations.ipynb
notebooks/02_train_policy.ipynb
notebooks/03_policy_evaluation.ipynb
notebooks/04_failure_analysis.ipynb

## Slide 7
INTRODUCTION TO ROBOTICS / ASSIGNMENT
Evaluate Behavior, Not Just Loss
MANIPULATION LEARNING LAB
MATCHED CASES, HONEST CONCLUSIONS
07 / 09
2 models × (5 standard + 5 shifted starts) = 20 rollouts
ONE COMPLETED EXAMPLE / STABLE PLACEMENTS
Learning rate
Standard
Shifted
0.001
2 / 5
3 / 5
0.0003
5 / 5
5 / 5
Same source episode + same seed
Shift only the can: +0.04 m along world X
Five cases are a coarse estimate. A position shift does not prove out-of-distribution testing.
Notes: 第 7 页｜80 秒
【6:20–7:40】每个模型都做五个标准起点和五个位移起点，一共两个模型、20 次仿真。位移测试沿世界 X 轴把罐子移动四厘米；同一对案例的来源示范和随机种子一致。左图可以把它看成桌面的俯视图，每条线连接同一案例的两个初始位置。右边是真实已完成的一个示例：学习率 0.001 在标准和位移条件下分别稳定成功 2/5、3/5，0.0003 是 5/5、5/5。这不是大家必须复现的目标分数，也不能据此断言第二种学习率普遍更优。每组只有五例，重复同一随机种子的六个小组也不是六组独立统计证据。位移条件甚至可能表现更好，所以不要预设变化一定造成失败。四厘米的变化可能仍落在训练数据覆盖区域，二维图也不能证明整个输入分布发生了严格的分布外变化。主模型 lr_a 在测试前就已固定；比较两者，但不要按测试分数重新选主模型。
来源核对：
configs/controlled_experiment.json
configs/evaluation.yaml
docs/assignment_student.md: Part 3
assets/lr_a_evaluation_summary.json
assets/lr_b_evaluation_summary.json

## Slide 8
INTRODUCTION TO ROBOTICS / ASSIGNMENT
Make a Failure Explainable
MANIPULATION LEARNING LAB
VISUALIZATION → EVIDENCE → EXPLANATION
08 / 09
Find the first observable error. Separate what you see from why it happened.
Step 1
Step 41
Step 81
One real failure · primary student model
At step 81, the can remains in the source bin.
01 Play video
02 Select steps
03 Mark error
Observation → hypothesis → a test
Notebook 04 links selected frames to logged state. Check the recorded-frame offset.
Notes: 第 8 页｜80 秒
【7:40–9:00】失败分析是实验很重要的一部分。这三张画面来自同一个真实失败案例，步数是 1、41、81；到第三张时，罐子还在源箱。它没有稳定放进目标格，这是观察事实。至于为什么失败，不能仅凭这一帧就说模型没学会抓取或接触参数错误。右图显示完整轨迹中的罐子高度和夹爪宽度，帮助大家定位应该回看哪个时刻。请至少选三个控制步，并标出你能用证据支持的最早可见错误，再提出原因假设和一个能检验假设的对照实验。Notebook 04 允许修改关键步和错误标记，生成所选帧、状态表和曲线。视频每四步采一帧，请区分你请求的精确状态步和最近视频帧，说明偏差；第零步并没有对应视频帧。夹爪命令是无单位数，开口宽度才是米。如果主学生模型没有失败，可以用明确标注的老师参考案例，不能冒充自己的模型结果。
来源核对：
notebooks/04_failure_analysis.ipynb
src/manipulation_lab/reporting.py
assets/failure_trace.npz
media_provenance.json

## Slide 9
INTRODUCTION TO ROBOTICS / ASSIGNMENT
What to Submit—and What Earns Credit
MANIPULATION LEARNING LAB
START WITH NOTEBOOK 01
09 / 09
YOUR GROUP SUBMITS
1–2 page PDF
+ evidence ZIP
Answer Q1–Q5 in your own words.
Download the ZIP from Notebook 04.
Keep both models and all outcomes.
Generated evidence is an appendix.
Blank answers or no error marker = DRAFT.
100 POINTS / EVIDENCE & REASONING
20
Demonstration understanding
25
Training & controlled experiment
30
Policy evaluation
25
Failure analysis & discussion
A well-explained failure can earn full credit.
Notes: 第 9 页｜60 秒
【9:00–10:00】最后，每组交两样东西：一到两页 PDF 报告，以及第四本 notebook 生成的证据 ZIP。报告用自己的话回答五个问题：用了什么输入输出、行为克隆怎么学习、低误差是否等于高成功率、改变初始位置有什么影响、失败发生在哪以及怎么检验改进。ZIP 保留两种模型、配置、曲线、评测记录、视频和失败证据，在 Jupyter 文件浏览器下载。自动生成的 Markdown 是证据附录，不替代大家自己的讨论；答案空着或没标错误，仍会标记为草稿。评分总共 100 分：示范理解 20，训练实验 25，评测 30，失败分析与讨论 25。成功率高本身不加分，有完整证据和合理分析的失败也能拿满分。保留原始输出，不要通过反复换种子去挑最好的一次。现在从 Notebook 01 开始。
来源核对：
README.md: Submission Requirements and Grading Rubric
docs/assignment_student.md: Submission and Detailed Grading
notebooks/04_failure_analysis.ipynb